1. Grundlagen einer Risikobewertung

Gemäß DIN 18650, die sicherheitstechnische Anforderungen an automatische Türsysteme entsprechend der Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) beschreibt, muss bereits vor Installation der automatischen Türanlage eine Risikobewertung durchgeführt werden, um zu gewährleisten, dass die automatischen Türsysteme sicher betrieben werden können. Generell ist hierbei eine Gefahrenstellenvermeidung einer Gefahrenstellenabsicherung vorzuziehen.

2. Risikobewertung

Auf Grundlage der uns Ihrerseits mündlich/schriftlich bislang mitgeteilten Informationen, insbesondere der Zeichnung Nr.: des Telefonates vom: des Telefaxes vom: haben wir die anliegende Risikobewertung erstellt. Ausgegangen sind wir hierbei von einem „nicht öffentlichen Bereich“, da die regelmäßige Benutzung erfolgt durch definierte Berechtigte kontrollierte Zutrittskontrolle ausschließlich eingewiesene und unterwiesene Personen „öffentlichen Bereich“, da ein allgemeiner/öffentlicher Zutritt auch für besonders zu schützende Personengruppen (alte oder behinderte Menschen, Kinder) besteht beschränkter Zutritt mit kontrolliertem Publikumverkehr (wie z.B. Besucher) vorliegt Besondere bauliche Gegebenheiten (z. B. Hindernis vor dem Türflügel): wurden nicht berücksichtigt, da sie nach Ihren Angaben nicht vorliegen Als besondere bauliche Gegebenheiten wurden nach Ihren Angaben wie folgt berücksichtigt:

Wir bitten Sie um Überprüfung der Risikoanalyse und um Mitteilung, falls diese Ihrer Einschätzung nach fehlerhaft sein sollte.

Sonstige Bemerkungen:

3. Änderung baulicher Art sowie des Nutzerkreises:

Sollte es zu einer Auftragsvergabe kommen, ist es notwendig, dass Sie uns umgehend über bauliche Veränderungen oder eine Veränderung des Nutzerkreises informieren, da dies zu einer Änderung der erforderlichen Schutzmaßnahmen führen kann, welche zur Kostenminimierung möglichst frühzeitig durchgeführt werden sollen. Zu berücksichtigende bauliche Veränderungen sind zum Beispiel fest oder beweglich installierte Hindernisse vor dem Türflügel wie Heizungen, Blumenkübel, Warensicherungssysteme, Verkaufsständer. Weiterhin können seitlich installierte Bauteile eine Gefahrenstelle erzeugen, sofern sich die Türflügel auf einen Abstand von unter 200mm nähern. Sollten Sie hierzu Fragen haben, beraten wir Sie gerne.

| 4. Objektdaten: | Angebots-Nr. | Auftrags-Nr. |
| --- | --- | --- |
| Anschrift: |  | Standort: |  |
| Strasse: |  |  |  |
| PLZ /Ort: |  |  |
| Ansprechpartner: |  | Tel.: |  |
| Eine Übersicht über die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen wurde mir übergeben (siehe folgende Seiten). |

Ersteller der Risikobewertung:

| Datum: |  | Name: |  | Unterschrift: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schutzmaßnahme für Anwendungen im |
| Nicht öffentlichen Bereich In Zusammenarbeit mit dem Kunden ausgewählte Sicher- ungsmaßnahme | Öffentlichen Bereich In Zusammenarbeit mit dem Kunden ausgewählte Sicher- ungsmaßnahme |

| I. Betriebszustand - kraftbetätigte Schließfahrt - |
| --- |
| Absicherung Hauptschließkante (HSK) gegen Anstoßen / Quetschen |  |
| Dynamische Kraftbegrenzung (Messung vor Ort erforderlich) + 2 Lichtschranken + Bewegungsmelder (z.B. Radarmelder) (Restrisiko beachten) gewählt: | Lichtvorhang beidseitig (z.B. Jupiter, Activ, oder Iris on) über kompl. Durchgangsbreite ohne Lichtschranke gewählt: |

| II. Betriebszustand - kraftbetätigte Öffnungsfahrt - |
| --- |
| Absicherung Nebenschließkante (NSK) gegen Quetschen |  |
| Dynamische Kraftbegrenzung (Restrisiko beachten)* gewählt: | Trennende Schutzeinrichtung (z. B. Schutzflügel) gewählt: Sicherheitsabstände** gewählt: Nebenkantenabsicherung durch Lichtvorhang (z.B. Iris on) ( nicht für ES200 Easy gewählt: Dynamische Kraftbegrenzung (Restrisiko beachten)* gewählt: |
| Keine Gefährdung durch Quetschen vorhanden gewählt: |

| ** Beispiele für Sicherheitsabstände an Schiebetüren - DIN18650-2, Kap. 4.4.2.2 (Bild 1) |
| --- |
|  | * Falls ein Flügel auf einen Abstand von weniger als 200mm auf eine Wand zuläuft, ist das Risiko unter folgenden Bedingungen als gering anzusehen: Der Flügel läuft an einem glattflächigen Bauteil entlang und der Abstand der Flügelvorderfläche zur Wand beträgt nicht mehr als 100 mm Messung vor Ort erforderlich reduzierte Öffnungs-geschwindigkeit beachten |
| Schutzmaßnahme für Anwendungen im |
| Nicht öffentlichen Bereich In Zusammenarbeit mit dem Kunden ausgewählte Sicher- ungsmaßnahme | Öffentlichen Bereich In Zusammenarbeit mit dem Kunden ausgewählte Sicher- ungsmaßnahme |

| II. Betriebszustand - kraftbetätigte Öffnungsfahrt - |
| --- |
| Absicherung Nebenschließkante (NSK) gegen Anstoßen*** |  |
| Dynamische Kraftbegrenzung (Messung vor Ort erforderlich, reduzierte Öffnungsgeschwindigkeit und Restrisiko beachten) gewählt: | Trennende Schutzeinrichtung (z. B. Schutzflügel) gewählt: Nebenkantenabsicherung durch Lichtvorhang (z.B. Iris on) ( nicht für ES200 Easy gewählt: |
| *** Das Risiko ist als gering anzusehen, sofern kein Quetschen an der Nebenschließkante auftritt, die Flügel an einem glattflächigen Bauteil entlang fahren, der Abstand Flügelvorderkante zur Wand nicht mehr als 100 mm beträgt (Restrisiko). gewählt: |

| II. Betriebszustand - kraftbetätigte Öffnungsfahrt - |
| --- |
| Absicherung Nebenschließkante (NSK) gegen Scheren |  |
| Trennende Schutzeinrichtung (z. B. Schutzflügel) gewählt: Nebenkantenabsicherung durch Lichtvorhang (z.B. Iris on) ( nicht für ES200 Easy gewählt: | Trennende Schutzeinrichtung (z. B. Schutzflügel) gewählt: Nebenkantenabsicherung durch Lichtvorhang (z.B. Iris on) ( nicht für ES200 Easy (Restrisiko beachten!) gewählt: |
| Keine Gefährdung durch Scheren vorhanden gewählt: |

| III. Betriebszustand - kraftbetätigte Öffnungs- und Schließfahrt - |
| --- |
| Absicherung Nebenschließkante (NSK) gegen Einziehen |  |
| Trennende Schutzeinrichtung (z. B. Schutzflügel) gewählt: Sicherheitsabstände**** gewählt: Nebenkantenabsicherung durch Lichtvorhang (z.B. Iris on) ( nicht für ES200 Easy gewählt: | Trennende Schutzeinrichtung (z. B. Schutzflügel) gewählt: Sicherheitsabstände**** gewählt: Nebenkantenabsicherung durch Lichtvorhang (z.B. Iris on) ( nicht für ES200 Easy gewählt: |
| Keine Gefährdung durch Einziehen vorhanden gewählt: |

**** Sicherheitsabstände an der Nebenschließkante ≤ 8 mm oder > 25 mm bis max. 30mm. Bei Abständen >25mm sind ggf. zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich (z.B. Kraftbegrenzung)