## Façade coulissante manuelle tout verre type HSW EASY Safe de Dorma

Façade coulissante HSW EASY Safe de Dorma tout verre sans guidage au sol, avec rail de roulement aluminium, et gare de rangement. L’installation est équipée de double joints brosse en partie haute et en partie basse en option. Plinthes haute et basse hauteur 106 mm avec corps en deux parties, Zone de serrage de la plinthe haute pourvue en option de canaux de collage intégrés à la bande presspahn pour un maintien sécurisé par collage (technologie Clamp & Glue) permettant de prévoir du verre feuilleté trempé deux faces jusqu’à 19 mm d’épaisseur. Alignement du verre sur vantail en place, possibilité de réglage vertical des vantaux ± 5 mm.

Contrôle visuel de l’état du verrouillage du vantail pour un meilleur confort de l’utilisateur. (fonction coulissante du vantail et fonction porte du vantail , actives ou inactives, visible par des couleurs)

Possibilité de prévoir un ferme porte encastré ITS 96  2-4 encastré dans la plinthe haute.

L’installation est équipée de double joints brosse en partie haute et en partie basse en option pour apporter un calfeutrage supplémentaire et améliorer le confort

Nouveau système de verrouillage  Multilock : verrou frontal commandé par le pied, serrure préparée pour cylindre européen ou rond, verrou d’extrémité pour verrouiller vantail suivant