1. Grundlagen einer Risikobewertung

Gemäß EN16005, die sicherheitstechnische Anforderungen an automatische Türsysteme entsprechend der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG beschreibt, muss bereits vor Installation der automatischen Türanlage eine Risikobewertung durchgeführt werden, um zu gewährleisten, dass die automatischen Türsysteme sicher betrieben werden können. Generell ist hierbei eine Gefahrenstellenvermeidung einer Gefahrenstellenabsicherung vorzuziehen.

2. Risikobewertung

Auf Grundlage der uns Ihrerseits mündlich/schriftlich bislang mitgeteilten Informationen, insbesondere der Zeichnung Nr.: des Telefonates vom: des Schreibens (z.B. E-Mail, Fax) vom: haben wir die anliegende Risikobewertung erstellt. Ausgegangen sind wir hierbei von einem „nicht öffentlichen Bereich“, da die regelmäßige Benutzung erfolgt durch definierte Berechtigte kontrollierte Zutrittskontrolle ausschließlich eingewiesene und unterwiesene Personen „öffentlichen Bereich“, da ein allgemeiner/öffentlicher Zutritt auch für besonders zu schützende Personengruppen (alte oder behinderte Menschen, Kinder) besteht beschränkter Zutritt mit kontrolliertem Publikumverkehr (wie z.B. Besucher) vorliegt Besondere bauliche Gegebenheiten (z. B. Hindernis vor dem Türflügel): wurden nicht berücksichtigt, da sie nach Ihren Angaben nicht vorliegen Als besondere bauliche Gegebenheiten wurden nach Ihren Angaben wie folgt berücksichtigt:

Wir bitten Sie um Überprüfung der Risikoanalyse und um Mitteilung, falls diese Ihrer Einschätzung nach fehlerhaft sein sollte.

Sonstige Bemerkungen:

3. Änderung baulicher Art sowie des Nutzerkreises:

Sollte es zu einer Auftragsvergabe kommen, ist es notwendig, dass Sie uns umgehend über bauliche Veränderungen oder eine Veränderung des Nutzerkreises informieren, da dies zu einer Änderung der erforderlichen Schutzmaßnahmen führen kann, welche zur Kostenminimierung möglichst frühzeitig durchgeführt werden sollen. Zu berücksichtigende bauliche Veränderungen sind zum Beispiel fest oder beweglich installierte Hindernisse vor dem Türflügel, wie z.B. Warensicherungssysteme oder eine Veränderung des Türbandes in Form und Lage, wodurch neue Gefahrenstellen erzeugt werden können, die eine erneute Risikobewertung erforderlich machen. 
Sollten Sie hierzu Fragen haben, beraten wir Sie gerne.

.

| 4. Objektdaten: | Angebots-Nr. | Auftrags-Nr. |
| --- | --- | --- |
| Anschrift: |  | Standort: |  |
| Strasse: |  |  |  |
| PLZ /Ort: |  |  |
| Ansprechpartner: |  | Tel.: |  |
| Eine Übersicht über die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen wurde mir übergeben (siehe folgende Seiten). |

Ersteller der Risikobewertung:

| Datum: |  | Name: |  | Unterschrift: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schutzmaßnahme für Anwendungen im |
| Gefahrenart | Nicht öffentlichen Bereich In Zusammenarbeit mit dem Kunden ausgewählte Sicherungsmaßnahme | Öffentlichen Bereich In Zusammenarbeit mit dem Kunden ausgewählte Sicherungsmaßnahme |

| I. Betriebszustand - kraftbetätigte Öffnungsfahrt |
| --- |
| Absicherung Türblatt |
| Anstoßen / quetschen | Keine Schutzmaßnahme (Restrisiko beachten) Kraftbegrenzung und Öffnungszeit- regelung durch Einsatz Niedrigenergie- antrieb nach EN16005 (nicht für ED200/CD80) * | Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen durch Sicherheitssensoren nach EN 16005* Kraftbegrenzung und Öffnungszeit- regelung durch Einsatz Niedrigenergie- antrieb nach EN 16005 (nicht für ED200/CD80) * |
| quetschen | Ausreichende Sicherheitsabstände gemäß DIN EN 16005, 4.6.3.4, Bild a |

| II. Betriebszustand – Schließfahrt |
| --- |
| Absicherung Türblatt |
| Anstoßen | Keine Schutzmaßnahme (Restrisiko beachten) Kraft- und Schließzeitbegrenzung durch Einsatz Niedrigenergieantrieb nach EN 16005 (nicht für ED200/CD80) * | Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen durch Sicherheitssensoren nach EN 16005* Kraft- und Schließzeitbegrenzung durch Einsatz Niedrigenergieantrieb nach EN 16005 (nicht für ED200/CD80) * |
| Absicherung Nebenschließkante (NSK) |
| Scheren / quetschen | Keine Schutzmaßnahme (Restrisiko beachten) | Bauseitige trennende Schutzeinrichtung** Bauseitige konstruktive Vermeidung** Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung durch redundante Sicherheitssensoren*** |
| Scheren / quetschen | ** Trennende Schutzeinrichtung und konstruktive Vermeidung Siehe DIN 18650-2, 4.4.3.3, Bild b |

* / **  siehe Seite 3 von 3

|  | Schutzmaßnahme für Anwendungen im |
| --- | --- |
| Gefahrenart | Nicht öffentlichen Bereich In Zusammenarbeit mit dem Kunden ausgewählte Sicherungsmaßnahme | Öffentlichen Bereich In Zusammenarbeit mit dem Kunden ausgewählte Sicherungsmaßnahme |

| II. Betriebszustand - Schließfahrt |
| --- |
| Absicherung Hauptschließkante (HSK) |
| Scheren / Quetschen | Keine Schutzmaßnahme (Restrisiko beachten) Kraft- und Schließzeitbegrenzung durch Einsatz Niedrigenergieantrieb nach EN 16005 (nicht für ED200/CD80)* | Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen durch Sicherheitssensoren nach EN 16005* Kraft- und Schließzeitbegrenzung durch Einsatz Niedrigenergieantrieb nach EN 16005 (nicht für ED200/CD80)* |

Absicherungsarten und verbleibende Restrisiken

Konstruktiv bedingtes Restrisiko in Abhängigkeit bestimmter Türsituationen Der Einsatz von vollflächigen Sicherheitssensoren ist teilweise konstruktiv nicht lösbar. Griffstangen Sensoren müssen auf die Situation angepasst werden. Situationsbedingt entstehen Lücken im Erfassungsfeld. Panikstangen Sensoren müssen auf die Situation angepasst werden. Eine Winkeleinstellung nach EN 16005 ist nicht immer möglich. Normalgestänge aufgrund zu geringer Profilbreite kann keine Sensorik unterhalb des Gestänges installiert werden. Sonstiges: _________________________________________________________

*	Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen: Die Gefahrenpunkte sind über mitfahrende Anwesenheitssensoren 
                	(z.B. Aktiv-Infrarot-Sensorleisten oder Laserscanner), die möglichst über die komplette Türfläche wirken, abzusichern.

Niedrigenergietüren werden in der Regel nicht mit zusätzlichen Schutzeinrichtungen ausgestattet, da die kinetischen Energiewerte als

ungefährlich angesehen werden. Es werden Anwesenheitssensoren empfohlen, wenn ein Anstoßen von besonders zu

schützenden Personen (Kinder, Behinderte, ältere Personen) vermieden werden soll.

Eine Absicherung durch vollflächige Sicherheitssensoren ist auch bei nicht kraftbetätigter Schließfahrt (Federkraft) erforderlich.

**	Es ist davon auszugehen, dass Benutzer die Gefahrenstellen aus dem täglichen Umgang mit manuellen Türen kennen.

Auf diese Gefahrenstellen hat der Antriebshersteller in der Regel keinen Einfluß.

Eine Absicherung ist konstruktiv und funktional oft nur teilweise möglich.

***	Der Flatscan SW ist eine berührungslose Schutzeinrichtung (ESPE), die  eine Detektion von Fingern an der Nebenschließkante ermöglicht.

Eine Risikoanalyse entsprechend der Maschinenrichtlinie EG 2006/4/lEG hat gezeigt, dass der Flatscan SW als eine geeignete Schutzeinrichtung, wie in DIN 18650-2:2010, Kapitel 4.4.3.4 und EN 16005:2102, Kapitel 4.6.3.4 angegeben, angesehen werden kann. Der Detektionsbereich hängt von der Installationshöhe und der Sensoreinstellung ab, wie in der Montageanleitung beschrieben. Im Falle einer hohen Wahrscheinlichkeit des Erfassens von Fingern (z.B. Kindergarten) ist eine Kombination aus ESPE und mechlanischen Lôsungen in Betracht zu ziehen.