1. Grundlagen

Gemäß DIN EN 16005,Kap. 4.2.1 muss der Hersteller eine Betriebsanleitung bereitstellen, die neben Informationen zu Betrieb, Wartung und Inspektion auch eine Beschreibung der Gefahrenstellen, geeigneter Schutzeinrichtungen und Restrisiken enthält. Entsprechend der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG muss bereits vor Installation einer automatischen Türanlage eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden, Die vorliegende Gefährdungsbeurteilung soll dazu eine Hilfestellung bieten, so dass automatische Türsystem sicher betrieben werden können. Generell ist hierbei eine Gefahrenstellenvermeidung einer Gefahrenstellenabsicherung vorzuziehen.

2. Gefährdungsbeurteilung

Auf Grundlage der uns Ihrerseits mündlich/schriftlich bislang mitgeteilten Informationen, insbesondere der Zeichnung Nr.: des Telefonates vom: des Schreibens (z.B. E-Mail, Fax) vom: haben wir die anliegende Gefährdungsbeurteilung erstellt. Ausgegangen sind wir hierbei von folgenden Situationen. Besondere bauliche Gegebenheiten (z. B. Hindernis vor dem Türflügel): wurden nicht berücksichtigt, da sie nach Ihren Angaben nicht vorliegen Als besondere bauliche Gegebenheiten wurden nach Ihren Angaben wie folgt berücksichtigt:

Wir bitten Sie um Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung und um Mitteilung, falls diese Ihrer Einschätzung nach fehlerhaft sein sollte.

Sonstige Bemerkungen:

3. Änderung baulicher Art sowie des Nutzerkreises:

Sollte es zu einer Auftragsvergabe kommen, ist es notwendig, dass Sie uns umgehend über bauliche Veränderungen oder eine Veränderung des Nutzerkreises informieren, da dies zu einer Änderung der erforderlichen Schutzmaßnahmen führen kann, welche zur Kostenminimierung möglichst frühzeitig durchgeführt werden sollen. Zu berücksichtigende bauliche Veränderungen sind zum Beispiel fest oder beweglich installierte Hindernisse vor dem Türflügel, wie z.B. Warensicherungssysteme oder eine Veränderung des Türbandes in Form und Lage, wodurch neue Gefahrenstellen erzeugt werden können, die eine erneute Risikobewertung erforderlich machen. 
Sollten Sie hierzu Fragen haben, beraten wir Sie gerne.

.

| 4. Objektdaten: | Angebots-Nr. | Auftrags-Nr. |
| --- | --- | --- |
| Anschrift: |  | Standort: |  |
| Strasse: |  |  |  |
| PLZ /Ort: |  |  |
| Ansprechpartner: |  | Tel.: |  |
| Eine Übersicht über die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen wurde mir übergeben (siehe folgende Seiten). |

Ersteller der Risikobewertung:

| Datum: |  | Name: |  | Unterschrift: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| I. Betriebszustand - kraftbetätigte Öffnungsfahrt |
| --- |
| Absicherung Türblatt |
| Anstoßen / quetschen | Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen durch Sicherheitssensoren nach DIN EN 16005, 4.6.8* Kraftbegrenzung und Öffnungszeit- regelung durch Einsatz Niedrigenergieantrieb nach DIN EN 16005, 4.6.4 (nicht für ED200/CD80)* | Keine Schutzmaßnahme (Restrisiken beachten) |
| quetschen | Ausreichende Sicherheitsabstände gemäß DIN EN 16005, 4.6.3.4, Bild a |

| II. Betriebszustand – Schließfahrt |
| --- |
| Absicherung Türblatt |
| Anstoßen | Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen durch Sicherheitssensoren nach DIN EN 16005, 4.6.8* Kraft- und Schließzeitbegrenzung durch Einsatz Niedrigenergieantrieb nach DIN EN 16005, 4.6.4 (nicht für ED200/CD80)* | Keine Schutzmaßnahme (Restrisiken beachten) |
| Absicherung Nebenschließkante (NSK) |
| Scheren / quetschen | Für die NSK zertifizierte, berührungslos wirkende Schutzeinrichtung (ESPE) durch redundante Sicherheitssensoren (nur beidseitig) Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung (ESPE) durch redundante Sicherheitssensoren*** | Bauseitige konstruktive Vermeidung** Bauseitige trennende Schutzeinrichtung** Keine Schutzmaßnahme (Restrisiken beachten) |
| Scheren / quetschen | ** Trennende Schutzeinrichtung und konstruktive Vermeidung Siehe DIN EN 16005, 4.6.3.4, Bild b |

*/**/***  siehe Seite 3 von 3

| II. Betriebszustand - Schließfahrt |
| --- |
| Absicherung Hauptschließkante (HSK) |
| Scheren / Quetschen | Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen durch Sicherheitssensoren nach DIN EN 16005, 4.6.8* Kraft- und Schließzeitbegrenzung durch Einsatz Niedrigenergieantrieb nach DIN EN 16005, 4.6.4 (nicht für ED200/CD80)* | Keine Schutzmaßnahme (Restrisiko beachten) |

Absicherungsarten und verbleibende Restrisiken

Konstruktiv bedingtes Restrisiko in Abhängigkeit bestimmter Türsituationen Der Einsatz von vollflächigen Sicherheitssensoren ist teilweise konstruktiv nicht lösbar. Griffstangen Sensoren müssen auf die Situation angepasst werden. Situationsbedingt können Lücken im Erfassungsfeld entstehen. Panikstangen Sensoren müssen auf die Situation angepasst werden. Eine Winkeleinstellung nach EN 16005 ist nicht immer möglich. Normalgestänge aufgrund zu geringer Profilbreite kann keine Sensorik unterhalb des Gestänges installiert werden. Sonstiges: ________________________________________________ Sonstiges: ________________________________________________ Sonstiges: ________________________________________________

*	Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen: Die Gefahrenpunkte sind über mitfahrende Anwesenheitssensoren 
                	(z.B. Aktiv-Infrarot-Sensorleisten oder Laserscanner), die DIN EN 16005 4.6.8 entsprechen und über die komplette Türfläche wirken, abzusichern.

Nach DIN EN 16005, 4.6.4.1 ist die Niedrigenergie-Bewegung der Tür im Allgemeinen nicht durch zusätzliche Schutzeinrichtungen geschützt, da die Pegel der kinetischen Energie als nicht gefährlich angesehen werden. Die Niedrigenergie-Bewegung der Tür sollte jedoch dann in Betracht gezogen werden, wenn bei der Gefährdungsbeurteilung auch ältere und gebrechliche Nutzer, Kinder sowie Nutzer mit Behinderungen berücksichtigt wurden und diese Beurteilung ergeben hat, dass das Risiko für diese Nutzer gering ist.

Ein Anstoßen der Tür muss demnach akzeptiert werden. Daher werden Sicherheitssensoren empfohlen, wenn

ein Anstoßen von besonders zu schützenden Personen vermieden werden soll.

Eine Absicherung durch vollflächige Sicherheitssensoren ist auch bei nicht kraftbetätigter Schließfahrt (Federkraft) erforderlich.

**	Es ist davon auszugehen, dass Benutzer die Gefahrenstellen aus dem täglichen Umgang mit manuellen Türen kennen.

Auf diese Gefahrenstellen hat der Antriebshersteller in der Regel keinen Einfluß.

Eine Absicherung ist konstruktiv und funktional oft nur teilweise möglich.

***	Der Flatscan SW ist z.B. eine berührungslose Schutzeinrichtung (ESPE), die  eine Detektion von Fingern an der Nebenschließkante ermöglicht.

Eine Risikoanalyse entsprechend der Maschinenrichtlinie EG 2006/4/lEG hat gezeigt, dass der Flatscan SW als eine geeignete Schutzeinrichtung, wie in DIN 18650-2:2010, Kapitel 4.4.3.4 und EN 16005:2102, Kapitel 4.6.3.4 angegeben, angesehen werden kann. Der Detektionsbereich hängt von der Installationshöhe und der Sensoreinstellung ab, wie in der Montageanleitung beschrieben. Im Falle einer hohen Wahrscheinlichkeit des Erfassens von Fingern (z.B. Kindergarten) ist eine Kombination aus ESPE und mechlanischen Lôsungen in Betracht zu ziehen.

Eine Kombination mit einer für die NSK zertifizierten, berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (ESPE) ist möglich. In diesem Fall ist nur die  Seite mit dem zertifizierten Produkt vollständig abgesichert.